Технология электродеионизации (EDI) является альтернативой фильтрам смешанного действия (ФСД). Эта технология позволяет удалять растворенные соли без регенерации химикатами и при небольших затратах энергии. Достигаемое качество воды - 16-18 МОм. Электродеионизация комбинирует два метода – электродиализ и ионообмен при помощи ионообменных смол. Описание процесса Пермеат, который получается в системе обратного осмоса, перед подачей в EDI модуль разделяется на потоки. Питательная вода EDI проходит через камеры опреснения, которые наполнены ионообменной смолой. Под действием электрического поля анионы перемещаются через слой ионита в направлении анода. В результате они проходят через анионопроницаемую мембрану и попадают в смежный поток концентрата. Катионы проходят через слой ионита в направлении катода, проходят через катионопроницаемую мембрану и аналогично попадают в смежный поток концентрата. С потоком концентрата ионы выходят из модуля. Поток электролита удаляет газы, которые создаются на электродах, а также ионы, и выводит их из модуля. В результате действия электрического напряжения происходит разложение воды в слое ионита камеры опреснения. Образованные ионы Н+ и ОН- выполняют регенерацию ионообменной смолы. При этом происходит постоянная работа без необходимости выключения системы для регенерации. Преимущества Преимущества по сравнению с ионитными фильтрами, в которых нужна регенерация: Не нужны химические реагенты. Нет сточных вод, содержащих токсичные химические вещества. Непрерывный режим работы. Постоянное качество особо чистой воды. Нет патогенных микроорганизмов. Уменьшение капитальных затрат и затрат на обслуживание. Затраты электроэнергии – до 0,5 КВт на 1 м3. Рентабельный процесс.