Клапаны управления Autotrol и комплектующие

Страна производитель – США

Среди большого количества клапанов (гидрораспределителей) для фильтров очистки воды, клапаны, производимые американской компанией «Autotrol» отличаются простотой исполнения и высокой степенью надежности. Отсутствие трущихся частей позволяет не производить частые разборки клапана с целью смазки их 100% силиконом.

Отличительные особенности клапанов:

Легкий вес и высокая прочность;

Технология горячей сварки: опыт работы более 30 лет;

Уплотнение без трения;

Длительный сервисный интервал;

Общий для всех принцип действия «хлопающих» клапанов (FlapperValves).

Клапаны можно разделить на две группы: трехцикловые (серии 263, 273, MG FL) и пятицикловые (серии 255, 268, 278, MG SN). Пятицикловые имеют в процессе регенерации (очистки) помимо обратной и прямой промывок, цикл забора и пополнения реагента, используемого в том или ином случае. На всех клапанах управления используются различные типы контроллеров с контролем регенерации по времени или по объему пропущенной воды.

Сегодня компания Autotrol представляет серию контроллеровLogix – на текущий момент наиболее совершенных и производительных на рынке аналогичных устройств. Благодаря простоте программирования и дружественному пользовательскому интерфейсу, эти контроллеры поднимают технологию устройств управления на качественно новый уровень. В сочетании с управляющими клапанами Autotrol моделей 255 и Performa, контроллеры Logix привносят новый потенциал в технологию профессиональной водоподготовки.

Контроллеры, работающие во временном режиме, дают возможность быстрого и легкого программирования в зависимости от потребностей в воде. Периодичность регенерации определяется пользователем, исходя из качества воды, характера водопотребления.

| 255 | Performa | PerformaCv (278) | Magnum (Cv,IT) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектующие |

Нововведения в управляющих клапанах с контроллером Logix

- Больше свободного места в верхней части клапана. Широкая верхняя пластина позволяет разместить вспомогательные устройства на клапане.

- Высокое рабочее давление. Мощный электродвигатель развивает значительный крутящий момент, что обеспечивает надежную и длительную работу при различных рабочих условиях.

- Универсальное исполнение. Новый дизайн позволяет использовать контроллер во всех клапанах Autotrol.

- Один размер. Новый кулачковый вал устойчив к воздействию изгибающего момента и не требует замены для различных программ регенерации.

- Удобное крепление. Надежная система креплений позволяет легко и просто установить и подключить контроллер к клапану.

- Простая установка. Полностью совместим с клапанами Autotrol 255, Performa, PerformaCv и Magnum (Cv, IT).

- Не ржавеет. Материалы, не подверженные коррозии.

- Быстрый и легкий доступ. Единая пружина новой конструкции легко доступна для обслуживания.

- Защита. Защитная крышка подходит как для клапанов Autortol 255, так и для клапанов Performa.

- Препятствие для грязи. Монтажная пластина и крышка создает барьер для грязи и пыли.

- Защита от воды. Конструкция клапана обеспечивает защиту корпуса на уровне NEMA-3.

- Соединения кабелей. Разъемы кабелей имеют надежный фиксатор.

- Легкость в чтении. Высококонтрастный большой LCD-дисплей.

- Защита электрических цепей. Закрытый корпус электронного модуля обеспечивает надежную защиту электрических схем.

- Новый стандарт. Новейший дизайн электроники для всего разнообразия установок и длительного срока службы.

- Удобство в работе. Возможность установки контроллера в 15 метрах от клапана управления.

Программирование теперь легче, чем когда бы то ни было.

Простая четырехкнопочная панель и большой дисплей

В течение последних лет специалисты Autotrol проводили опрос круга потребителей – специалистов в области водоподготовки, с целью усовершенствования контроллеров следующего поколения. Было выяснено, что новый контроллер должен быть многоцелевым и, в то же время, простым в настройке и эксплуатации. На сегодняшнем рынке контроллер серии Logix является непревзойденным по простоте программирования в сравнении с аналогами. Теперь программирование стало настолько простым, что исчезла необходимость в инструкции по эксплуатации – настроить контроллер не сложнее, чем установить время на электронных часах!

При производстве в контроллеры серии Logix заранее вложена программа, составленная в соответствии с таблицами соли и операционными параметрами. Производитель также вводит объем ионообменной смолы; при монтаже необходимо установить только текущее время, день недели, жесткость и уровень соли.

Использование клапанов управления Autotrol с контроллерами Logix

| Контроллеры серии Logix |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 740 | 760 | 742 | 762 | 764 |
| Диаметр бака, дюймы | 6-14 | 6-14 | 6-120 | 6-120 | 6-120 |
|  | 255 | * | * | * | * | * |
|  | Performa 263 Filter | * | (*) | * | (*) |  |
|  | Performa 268 | * | * | * | * |  |
|  | Performa 268 FA |  |  | * | * |  |
|  | PerformaCv 278 |  |  | * | * | * |
|  | MagnumCv (IT) |  |  | * | * | * |

Контроллер для любых установок

Logix 740 timeclock – простой временной контроллер с возможностью установки регенерации/промывки с периодичностью от 2-х раз в сутки до 99-ти дней. Контроллер 740 может использоваться как в установках умягчения, так и фильтрах (с функцией регулирования длительности обратной промывки). В нем также есть функция начала регенерации по сигналу с управляющего устройства. Этот контроллер наиболее подходит для бытовых и малых промышленных установок с объемом загрузки до 84 л.

Logix 760 demand – данный контроллер со встроенным расходомером устанавливает новый стандарт по экономичности и эффективности работы. Контроллер 760 включает в себя функцию 28-мидневного резерва с возможностью изменения времени начала регенерации. Это экономичный и производительный контроллер для бытовых и малых промышленных установок с объемом загрузки до 84 л.

Logix 742С&ltimeclock – позволяет программировать длительность каждого из циклов работы, обеспечивает выходной сигнал и включает в себя функцию MaintanceIntervalTM. Данный контроллер устанавливается на клапаны от 255 ¾” до AquaMatic 6”.

Logix 762С&ldemand – контроллер снабженный максимальным набором функций: полностью программируемые времена циклов работы, функция запрета регенерации при многобаковом управлении, двойная последовательная (TwinAlternating) или параллельная (HighFlow) система, программируемый выходной сигнал и т.д. Logix 762 идеален для использования в промышленных системах с большим числом баков.

Logix 764 TWIN – данная модель контроллер используется в альтернативных и параллельных системах непрерывного действия.