Солевые баки «Canature»

Страна производитель - КНР

Солевые баки «Canature» предназначены для приготовления и хранения регенерирующего раствора (раствора поваренной соли), который используется для восстановления фильтрующих свойствионообменных смол.

| BTR-25 (25L) | BTS-70 (70L) | BTS-100 (100L) | BTS-140 (140L) |
| --- | --- | --- | --- |

| Модель | BTR-25 (25L) | BTS-70 (70L) | BTS-100 (100L) | BTS-140 (140L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём (л.) | 25 | 70 | 100 | 140 |
| Размер (мм.) (Д*Ш*В) | (Диам*В) 285*440 | 332*332*880 | 382*382*880 | 582*362*920 |
| Комплектация | 1) солевой бак 2) солезаборный колодец 17 " | 1) солевой бак 2) солезаборный колодец 35 " 3) Солевая платформа | 1) солевой бак 2) солезаборный колодец 35 " 3) Солевая платформа | 1) солевой бак 2) солезаборный колодец 35 " 3) Солевая платформа |

| Запчасти солевых баков: Солевые колодцы: Модели: 17"/35" Материал - HDPE Размеры (мм.) (В*Диам) : 372*102/ 750*102 Рабочая температура: макс.49°C мин.1°C |  |
| --- | --- |
| Солезаборный клапан Модель: 17"/35" Материал - ABS/PE Размеры (мм.) (Д*Ш*В) : 345*725*913 Рабочее давление: 8,4 атм. Рабочая температура: макс.49°C мин.1°C |  |
| Солевая платформа |

| Модель | BTS-70 (70L) | BTS-100 (100L) | BTS-140 (140L) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | HDPE | HDPE | HDPE |
| Размеры (мм.) (Д*Ш*В) | 286*286*125 | 330*330*125 | 572*572*125 |
| Рабочая температура: | Максимальная - 49°C; минимальная - 1°C |