Бытовыефильтры «Chanitex Pure Water Equipment» (Shanghai)

Установив систему фильтрации у себя дома, вы получите воду, идентичную по качеству с бутилированной водой от лучших мировых производителей. При этом вы избавитесь от необходимости ежедневной покупки питьевой воды в магазинах.

Компания «Акватрол» предлагает продукцию предприятия «CHANITEX PURE WATER EQUIPMENT» (Shanghai) - бытовые системы очистки воды, состоящие из одной, двух, трех и пяти ступеней водоочистки.

СИСТЕМЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

При ультрафильтрации вода пропускается через ультрафильтрационную мембрану 0,05–0,1 мкм, что позволяет ей задерживать очень мелкие частички (коллоиды), болезнетворные бактерии и вирусы. Для сравнения: размер цист Giardia и Cryptosporidium – 5-15 мкм, Escherichiacoli – 0,5 мкм, бактерии Salmonella, Shigella, Legionella – 0,3-1,5 мкм, вирусов – 0,01–0,03 мкм).

| JNT-GL(10-1) - система фильтрации с одним картриджем механической очистки из вспененного полипропилена | JNT-GL(10-2+T) - система фильтрации с механическим картриджем из вспененного полипропилена; картриджем на основе высококачественного прессованного угля; угольным постфильтром. | JNT-GL(10-3+T) - система фильтрации с механическим картриджем из вспененного полипропилена; картриджем на основе активированного кокосового угля, засыпанного в контейнер; картриджем на основе высококачественного прессованного угля; угольным постфильтром. | JNT-CL - система фильтрации с механическим картриджем из вспененного полипропилена; картриджем на основе активированного кокосового угля, засыпанного в контейнер; картриджем на основе высококачественного прессованного угля; ультрафильтрационной мембраной; угольным постфильтром. | JNTGL-UV - система фильтрации с механическим картриджем из вспененного полипропилена; картриджем на основе активированного кокосового угля, засыпанного в контейнер; картриджем на основе высококачественного прессованного угля; ультрафильтрационной мембранной; блоком УФО; угольным постфильтром. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Установка ультрафильтрации JNT-CL

Установка предназначена для очистки питьевой воды и разработана для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового водоснабжения. Установка представляет собой систему, состоящую из пяти ступеней очистки:

Первая ступень очистки - картридж из вспененного полипропилена, который служит для удаления из воды механических примесей, взвесей, ржавчины.

Вторая ступень очистки – картридж из насыпного гранулированного угля, который служит для удаления свободного хлора, хлорорганики, улучшения органолептических (вкусовых) свойств воды.

Третья ступень очистки – блоковый угольный картридж, который служит для удаления высокомолекулярной органики, катионов переходных и тяжелых металлов.

Четвертая ступень – ультрафильтрационная мембрана из половоконных элементов. Способ фильтрации: «снаружи-внутрь».

Пятая ступень - высококачественный угольный пост-фильтр. Улучшение вкусовых свойств воды в случаи длительного отсутствия водопользования

СИСТЕМЫ ГИПЕРФИЛЬТРАЦИИ (ОБРАТНЫЙ ОСМОС)

| Технологией высшей стадии очистки признана технология мембранного разделения – Обратного осмоса (ReverseOsmosis). Она основана на следующем явлении. Если в сосуде между пресной и соленой водой поместить полупроницаемую перегородку, способную пропускать воду и задерживать гидратированные ионы растворимых в воде солей, то можно наблюдать, как пресная вода начинает поступать в отсек с соленой водой. Переток чистой воды происходит вследствие разницы концентрации жидкости по обеим сторонам перегородки. Через некоторое время уровень пресной воды станет заметно ниже уровня соленого раствора. Процесс самопроизвольного перетекания менее концентрированного раствора в более концентрированный через полупроницаемую перегородку называют Осмосом. Если в соленом растворе создать избыточное давление, то возникает перетекание молекул пресной воды в направлении, обратном ее естественному движению, т.е. вода из раствора начинает перетекать через перегородку в пресную воду. Такой процесс известен под названием Обратного Осмоса. Суть современного метода заключается в том, что воду пропускают через тонкопленочную полимерную мембрану, которая имеет микроскопические отверстия. Молекулы воды вынуждены, в буквальном смысле, «протискиваться» через поры мембраны (размером 1-2 ангстрема) под давлением. |  |
| --- | --- |
|  | Чистая, свободная от примесей вода проходит, а концентрированный раствор различных солей смывается в дренаж. Чистейшая вода наполняет накопительный бак, фильтруется через пост-фильтр из активированного угля, устраняющий неприятные запахи и вкусовые качества, и поступает в отдельный кран питьевой воды. Так как молекулы воды способны протекать через поры, слишком узкие для прохождения ионов солей, то это явление называется еще и гиперфильтрацией (или сверхфильтрацией.) Процесс полностью автоматизирован; в воде, очищенной по технологии обратного осмоса, отсутствуют бактерии и загрязнения. Она обогащена кислородом, имеет хороший вкус, высокую текучесть и растворяющую способность - это стимулирует работу клеток и повышает иммунитет организма. Питьевая вода, полученная при использовании системы обратного осмоса не сравнима по степени очистки с водой, производимых с помощью любых других технологий. |

| № | Наименование удаляемых веществ | %, задержание |
| --- | --- | --- |
| Катионы |
| 1 | Натрий | 92 |
| 2 | Калий, аммоний | 94 |
| 3 | Серебро | 97 |
| 4 | Магний.кальций, алюминий, кадмий, хром, ртутъ, барий | 98 |
| 5 | Железо, марганец, цинк, стронций | 99 |
| 6 | Свинец, медь, никель | Более 99 |
| Анионы |
| 7 | Нитраты, нитриты | 90-93 |
| 8 | Хлориды, сульфиды | 93-95 |
| 9 | Бромиды | 95-97 |
| 10 | Фториды, цианиды | 97 |
| 11 | Силикаты, арсенаты | 9S |
| 12 | Сульфаты, сульфиты | 96 |
| 13 | Бикарбонаты | 98 |
| 14 | Фосфаты, хроматы, | 99 |
| Микроорганизмы |
| 15 | Бактерии, цисты амебы, гардии, простейшие | Более 99 |
| Другое |
| 16 | Гербициды.пестициды, асбест | Более 99 |